## Slide 1
Laboratorio 04
Spettroscopia
Raman e SERS
Benedetta Masone
b.masone@studenti.unimol.it – mat.177470
Martina Rainone
m.rainone@studenti.unimol.it – mat.177471
Fabrizio Ravelli
f.ravelli@studenti.unimol.it – mat.177085
L.M. in Ingegneria Biomedica – A.A. 22/23
Laboratorio di fotonica per la medicina
Prof. Marco Consales
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS

## Slide 2
INDICE
Obiettivo
Introduzione teorica
Strumentazione utilizzata
Procedura operativa
Analisi dei risultati
Conclusioni
2/10
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS

## Slide 3
OBIETTIVO
3/10
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS
Caratterizzazione e confronto tramite spettroscopia Raman e SERS
di due linee cellulari differenti:
  MCF7 (cellule del cancro al seno);
  MAT (cellule mesenchimali umane adulte).

## Slide 4
INTRODUZIONE TEORICA
4/10
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS
Spettroscopia Raman è una spettroscopia vibrazionale che permette di ottenere un fingerprint del campione in esame attraverso vibrazioni che generano energia.
La tecnica SERS(Surface Enhanced Raman Scattering) permette di amplificare il segnale Raman attraverso l’utilizzo di materiali nobili come l’oro e l’argento.

## Slide 5
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
5/10
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS
Software di controllo LabSpec 6-HORIBA Scientific

## Slide 6
PROCEDURA OPERATIVA
6/10
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS
Auto-calibrazione e Calibrazione sul chip di silicio con l’obbiettivo 10x, 100x e 50x
Utilizzo del laser 532 nm
Acquisizioni
Costruzione e visualizzazione delle mappe
Baseline correction
Vector Normalization
Una procedura analoga è stata replicata per la tecnica SERS
utilizzando un laser 785 nm
Laser 532 nm
Laser 785 nm

## Slide 7
ANALISI DEI RISULTATI
7/10
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS
1 accumulazione
Apertura 50%
Laser 532 nm
Esposizione 15 s
Baseline correction:
  5th order polynomial
  100 points

## Slide 8
8/10
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS
ANALISI DEI RISULTATI
1 accumulazione
Apertura 50%
Laser 532 nm
Esposizione 15 s
Baseline correction:
  5th order polynomial
  100 points

## Slide 9
ANALISI DEI RISULTATI
9/10
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS
MAT
MCF7​

## Slide 10
CONCLUSIONI
10/10
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 04 – Spettroscopia Raman e SERS